## Slide 1: 雷射雕刻切割機
臺南市自造教育示範中心 陳小莫

## Slide 2: 雷射的由來
雷射（英語：Laser，全稱Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation，意思是「通過受激輻射線的放射達到光的放大」）指通過受激輻射放大和必要的反饋，產生準直、單色、相干的光束的過程及儀器。而基本上，產生雷射需要「共振腔」（resonator）、「增益介質」（gain medium）及「激發來源」（pumping source）這三個要素。

## Slide 3: 雷射的特性
高單色性(Monochromatity)
高方向性 (Directionality)
高強度(Intensity)
高相干性(coherence)又稱同調性
雷射光是看不到的唷

## Slide 4: 雷雕機種類
氣體雷射
液體雷射
固體雷射
半導體雷射

## Slide 5: 氣體雷射
氦氖雷射(He-Ne Laser)
是第一步問世的氣體雷射，介質是氖，
但在氦氖混合氣中氦遠比氖多，
才能使氖產生雷射作用。雖然它的運轉效率很低，
被廣泛應用在：標定、準直、教學實驗、展示、精密量測、
干涉術、全像術、檢測、熱感應輸出、醫療、…等等

## Slide 6: 氣體雷射
二氧化碳雷射(CO2雷射)
是以放電方式激發的高功率雷射。
因為它輸出功率高，熱效應明顯，用途極廣，所以一直是國際
雷射市場產值最高的雷射種類，也因此CO2雷射的發展很快，
因應不同的用途、不同的功率，市面上CO2雷射種類很多。

## Slide 7: 氣體雷射
惰性氣體
氬、氪和氙等，是優秀的可見光雷射光源。
氬離子和氪離子雷射，分別輸出紫、藍、天藍、綠和
黃、橙、紅等波長的雷射。這些雷射以高輸入和輸出為特色，
把這兩種氣體混合，雷射光看似白色但又可把各色光分離，
在舞臺效果方面甚受重用。

## Slide 8: 雷雕機用途

## Slide 9: 雷射雕刻機-外觀

## Slide 10: 雷射雕刻機-規格
雷射功率60Watts封離式CO2水冷式雷射管，波長10.6um。
實際可輸出雷射功率60W。或以上等級規格。
可實際工作範圍：X軸600mm × Y軸400mm。
手動升降檯面：上下可升降0-130mm。
工作檯面樣式：手動升降及劍條工作檯面。
雕刻速度：0-48,000mm/min。
重複定位精度：±0.05mm。
電力需求：220V單向、30安培、50~60Hz。
總功率：<1000W。
工作溫度：0-45℃。
工作濕度：5-95%。

## Slide 11: 雷射雕刻機-材料與圖形格式
適合材料：
  非金屬材料，如有機玻璃、亞克力，pvc材料、皮革、布料、橡膠、塑膠、木製品、紙製品、石製品等。
圖形格式：
  常見向量圖檔如 DXF 、AI、DWG、WMF、EMF、EPS、PSD、PLT、SVG、JPG、PNG、BMP、GIF、PDF……

## Slide 12: 雷射雕刻機配備-水冷箱
雷射工作時需要循環水，
使工作中雷射館溫度降低。
工作前務必確保水於沉水馬達裡正常運作。
當沉水馬達開始運作，水應保持純淨並
檢查水管是否漏水，水位是否足夠。

## Slide 13: 雷射雕刻機配備-鼓風機
雷射工作時需要抽離切割時
產生的煙霧
工作前務必確保鼓風機正常運作。並觀察
切割時是否有將煙往外抽送

## Slide 14: 雷射雕刻機配備-微型空壓機
雷射工作時需要降低切割時
的溫度。
工作前務必確保鼓風機正常運作。並觀察
切割時是否有保持吹氣，降低燒焦痕跡

## Slide 15: 雷射雕刻機-緊急停機按鈕
旋轉拉開即啟動
壓下即停機

## Slide 16: 雷射雕刻機-面板按鈕
開始、停止、重製鈕
上下左右移動鈕
定位鈕
確認裁切範圍鈕

## Slide 17: 雷射雕刻機使用流程

## Slide 18: 雷射雕刻機使用流程
按下開關
開啟電源
旋開按鈕啟動機台

## Slide 19: 雷射雕刻機使用流程
打開上蓋
放入板材

## Slide 20: 雷射雕刻機使用流程
調整焦距
手扶著頭並鬆開
兩個旋鈕
使用面板移動噴嘴
到板材上方

## Slide 21: 雷射雕刻機使用流程
調整焦距
放入壓克力片高度
並旋緊2個按鈕，之後
移除壓克力片
PS.每台高度片不一樣，沒調整好會失焦

## Slide 22: 雷射雕刻機使用流程
調整焦距
如果板材超級厚，
可使用工具調整平台
高度

## Slide 23: 雷射雕刻機使用流程
開啟電腦桌面的
「CNCLaser」軟體。

## Slide 24: 雷射雕刻機使用流程

## Slide 25: 雷射雕刻機使用流程

## Slide 26: 雷射雕刻機使用流程

## Slide 27: 雷射雕刻機使用流程

## Slide 28: 雷射雕刻機使用流程

## Slide 29: 雷射雕刻機使用流程

## Slide 30: 雷射雕刻機使用流程
掃描參數
調整功率，影響深淺

## Slide 31: 雷射雕刻機使用流程
切割參數
如果切不段，可放慢速度
或者加大功率

## Slide 32: 雷射雕刻機使用流程
參數設定完成後，軟體
的右下角，按「下載」，
過程中一律選「是」

## Slide 33: 雷射雕刻機使用流程
調整切割位置
定位位置
確認範圍
開始雷切

## Slide 34: 20分鐘實機操作看看吧